## Slide 1: Eyeriss
2019-08-14
김상근

## Slide 2
bias
input fmaps
filters
output fmaps
CNN algorithm은 분류 또는 특징 추출을 위해서
레이어를 여러 개 쌓은 형태로 구성되어 있다.

## Slide 3
RLC : Run-length Compression
GLB : Global Buffer
RS : Row Stationary
Eyeriss system의 top level 구조 그리고 메모리 계층을 보여줌

## Slide 4
clock domain이 두개야!
Link Clock :
off chip DRAM과 연결된 통신을 위한 clock
Core Clock :
processing을 위한 clock
DRAM과 통신하기위해서
64bits 양방향 데이터 버스가 존재
두개의 domain은 독립적으로 동작하며
비동기 FIFO interface를 통해서 통신함

## Slide 5
core clock domain의 구성

## Slide 6
공간 배열로 되어 있는
총 168개
12x14의 직사각형 형태의
PE 묶음

## Slide 7
GLB와 RLC Decoder, Encodr 그리고 ReLU 모듈

## Slide 8
연산을 위한 데이터 전달은 각 PE가 서로 이웃한 PE로 부터 주고 받거나 NoC를 통해 GLB에서 받거나
메모리 공간에 접근해서 가져온다.
(local to PE called spads?)

## Slide 9
전체적으로 4단계로 이루어진 메모리 구조
접근 별로 에너지사용량이 줄어듬
1
2
3
4 : spads???

## Slide 10: B. System Control and Configuration
가속기는 two level의 control 계층을 가짐 (Top-level, Lower-level)
Top-level
off chip DRAM 하고 GLB 사이의 traffic
NoC를 통한 PE와 GLB 사이의 통신
RLC CODEC과 ReLU 모듈의 동작
Lower-level
독립적으로 동작하는 각 PE에 대한 control
168PE가 동일한 코어 클럭에서 실행되더라도 처리를 잠금상태로 진행할 필요가 없다. (?)
their processing states do not need to proceed in lock steps, i.e., not as a systolic array
각 PE들은 fmaps나 psum이 도착함과 동시에 자신의 연산을 수행할 수 있다.

## Slide 11
가속기는 CNN을 layer-by-layer로 처리한다.
각 계층에 대해 먼저 전체 가속기를 재구성하기 위해
구성 비트를 1794b 스캔 체인(이게뭐여?)에 직렬로 로드하며
100µs 미만이 소요됩니다.
이 구성 비트는 정확한 크기를 가진 filter와 fmaps에 맞게 가속기를 구성합니다.
그 과정에는 PE array 계산 mapping도 포함되어 있고 NoC data 전송 패턴도 포함되어 있습니다.

## Slide 12
이건 오프라인을 생성하고 정적이게 runtime에 접근한다. (뭔소리?)
=> 그냥 control 없이 스스로 동작하는 상태로 들어간다 라고 생각하면 됨?
그때 가속기는 입력과 filter에 대한 정보 조각을 DRAM으로 부터 가져오기도 하고 ofmaps(출력)을 계산해서 DRAM에 쓰기도 한다.
같은 layer를 위한 입력의 batch_size는 chip의 재구성 없이 주기적으로 처리 될수 있다.

## Slide 13: IV. Energy-Efficient Features
에너지 효율을 올리기 위한 두가지 주된 접근법
데이터 이동을 줄인다. (reducing data movement)
데이터 통계 활용(exploiting data statistics)

## Slide 14: A. Energy-Efficient Dataflow: Row Stationary
Eyeriss에서 우리는 RS dataflow를 제안함
RS dataflow는 어떤 CNN 연산이라도 PE array에 적용할수 있슴
이건 최고의 에너지 효율을 위해서 모양에 맞게 재구성 및 최적화가 가능하다.
RS dataflow는 어떤 data type(입력, 필터, psums, 출력)이라도 데이터 이동을 최소화 할수 있고 동시에 에너지를 아낀다.
DRAM하고 GLB로의 데이터 접근은 데이터의 재사용을 최대화 함으로써 최소화 된다.
그 과정에 내부 PE들 끼리의 데이터 통신과 낮은 cost의 spads가 있다.
기존에 있는 다른 dataflow와 비교해보면 1.4~2.5배 좋다.

## Slide 15: ifmaps and filters 데이터 이동 최소화를 위한 3가지
Convolutional Reuse
Filter Reuse
Ifmap Reuse

## Slide 16
Convolutional Reuse : 각 필터 weight는 같은
ifmap plane 에 대해서 E x F 번 재사용 된다.
(필터 하나로 출력 계속 찍으니까 출력 크기 만큼 재사용 되는거지)
filter plane에서 ifmap pixel은 R x S 번 재사용된다.
(필터별로 와서 같은 입력에 대해서 연산 하니까 입력 pixel도 필터 크기만큼 반복 사용되지)

## Slide 17
2. Filter Reuse
필터는 N(batch_size) 만큼 재사용 된다.
N

## Slide 18
3. Ifmap Reuse : 각 입력 맵의 픽셀은 M(filter 개수) 만큼 재사용 된다.
M

## Slide 19
psum의 이동을 최소화 하기 위해서 C x R x S 번을 연산하는 psum accumulation 연산이 가능한 빨리 끝나길 바란다.
그렇게 되면 storage 공간도 아끼고 memory R/W energy도 줄일수 있다.
하지만 입력데이터 재사용의 최대화는 psum의 reduction과 동시에 달성 될수 없다.
psum이 MAC연산으로 생성된 순간부터 같은 필터 혹은 입력 값을 줄일 수 없다. (이게 무슨 소리고 그럼 어쩔건데?)
따라서 RS dataflow는 모든 데이터 타입에 동시에 적용될 수 있는 systematic 접근을 사용한다.

## Slide 20: 1D Convolution in a PE
sliding window 처리 방식을 사용하기 때문에 figure 3 그림이 보이는 것 처럼
각 PE 는 데이터 재사용과 psum accumulation을 위해 local spads를 사용한다.

## Slide 21
데이터의 슬라이딩 윈도우가 한번 유지된 이래로 spad capacity는 filter row size에 의존한다. 그러나 입력의 row size에는 의존하지 않고 이것은 다음과 같다.
1) filter weight의 행에 대한 S
2) ifmap의 sliding window를 위한 S
3) 1 for the psum accumulation.
AlexNet을 예로 들면 CONV1 layer가 11, CONV2 는 5, CONV3은 3
그러므로 최소 spad capacity는
filter, ifmap, psum에 대해서 각각 11, 11, 1이 필요하다.

## Slide 22
예를 들어서 필터 행 수가 R 입력 행수가 5 출력 행 수가 3이라면
PE의 사이즈는 3x3이고 다른 행에서 온 filter와 ifmap 값은 time-interleaved fashion동안 PE set으로 보내진다.
같은 값을 재사용하는 모든 PE들은 같은 사이클에서 값을 받는다.

## Slide 24
PE set의 차원은 주어진 layer의 filter와 ofmap의 크기에 의해서 결정되는데
특히, PE set의 높이와 넓이는 filter rows의 수(R)와 ofmap rows(E)와 같다.

## Slide 25
layer_type | filter_size | stride | output
original |  |  | 227x227x3
conv1 | 11x11 | 4 | 55x55x96
pool1 | 3x3 | 2 | 27x27x96
norm1 |  |  | 27x27x96
conv2 | 5x5 | 1 | 27x27x256
pool2 | 3x3 | 2 | 13x13x256
norm2 |  |  | 13x13x256
conv3 | 3x3 | 1 | 13x13x384
conv4 | 3x3 | 1 | 13x13x384
conv5 | 3x3 | 1 | 13x13x256
pool5 | 3x3 | 2 | 6x6x256
fc6 |  |  | 4096
fc7 |  |  | 4096
fc8 |  |  | 1000
the height and width of the PE-set are equal to
the number of filter rows(R) and ofmap rows(E)
레이어별 PE-set의 크기
conv1에서는 11x55
conv2에서는 5x27
conv3~5는 3x13

## Slide 26
필요한 PE-set의 크기와
가지고 있는 물리적 PE-array의 크기가 다르므로
mapping 작업이 필요합니다.
PE-set PE-array

## Slide 27
mapping은 근처 PE들과 localdata 공유와 psum accumulation에서 이점을 얻을수 있는 방식으로 진행합니다.
Eyeriss에서 PE-set은 어떤 형식으로든 mapping 될수 있지만 2가지 예외 사항이 있습니다.
PE-set이 168PEs 이상인 경우 : 이 경우는 ofmap의 E를 e개씩 나눠서 연산한다.
PE-set이 168PEs 이하지만, Width가 14보다 크거나 높이가 12보다 작은 경우 : 최대 지원 가능한 경우는 filter 높이가 12이하인 경우만 가능합니다.

## Slide 28
PE를 최대한 사용할수 있는 방식으로 배치된 연산 형태
이런 방식은 custom design된 NoC를 통해서 구현되며
이것 역시 energy efficiency를 최적화 했다.

## Slide 32: PE 단순 구조

## Slide 33
a | b | c
a | b | c | d | e
a | b | c
PE
Reg File
c | b | a
e | d | c | b | a

## Slide 34
a | b | c
a | b | c | d | e
a | b | c
PE
Reg File
e | d
c | b | a
c | b | a
a

## Slide 35
a | b | c
a | b | c | d | e
a | b | c
PE
Reg File
e
c | b | a
d | c | b
b
a

## Slide 36
a | b | c
a | b | c | d | e
a | b | c
PE
Reg File
c | b | a
e | d | c
c
a
b

## Slide 37
Maximize row convolutional reuse in Reg File
- keep a filter row and fmap sliding window in RF
Maximize row psum accumulation in RF

## Slide 38
Row 1
Row 1
PE 1
*

## Slide 39
Row 1
Row 1
PE 1
*
Row 2
Row 2
PE 2
*

## Slide 40
Row 1
Row 1
PE 1
*
Row 2
Row 2
PE 2
*
Row 3
Row 3
PE 3
*

## Slide 41
Row 1
Row 1
PE 1
*
Row 2
Row 2
PE 2
*
Row 3
Row 3
PE 3
*
Row 1

## Slide 42
Row 2
Row 1
PE 4
*
Row 3
Row 2
PE 5
*
Row 4
Row 3
PE 6
*
Row 2

## Slide 43
Row 3
Row 1
PE 7
*
Row 4
Row 2
PE 8
*
Row 5
Row 3
PE 9
*
Row 3

## Slide 44
Row 1
Row 1
PE 1
*
Row 2
Row 2
PE 2
*
Row 3
Row 3
PE 3
*
Row 1
Row 2
Row 1
PE 4
*
Row 3
Row 2
PE 5
*
Row 4
Row 3
PE 6
*
Row 2

## Slide 45
Row 1
Row 1
PE 1
*
Row 2
Row 2
PE 2
*
Row 3
Row 3
PE 3
*
Row 1
Row 2
Row 1
PE 4
*
Row 3
Row 2
PE 5
*
Row 4
Row 3
PE 6
*
Row 2
Row 3
Row 1
PE 7
*
Row 4
Row 2
PE 8
*
Row 5
Row 3
PE 9
*
Row 3

## Slide 46
Row 1
PE 1
Row 2
PE 2
Row 3
PE 3
Row 1
PE 4
Row 2
PE 5
Row 3
PE 6
Row 1
PE 7
Row 2
PE 8
Row 3
PE 9
Filter rows are reused across PEs horizontally

## Slide 47
Row 1
PE 1
Row 2
PE 2
Row 3
PE 3
Row 2
PE 4
Row 3
PE 5
Row 4
PE 6
Row 3
PE 7
Row 4
PE 8
Row 5
PE 9
Fmap rows are reused across PEs diagonally

## Slide 48
PE 1
PE 2
PE 3
Row 1
PE 4
PE 5
PE 6
Row 2
PE 7
PE 8
PE 9
Row 3
Partial sums are reused across PEs vertically

## Slide 49
multiple fmaps
multiple filter
multiple channels

## Slide 50
Optimization
Compilter
DNN의 구성
Hardware 자원
Row stationary Mapping

## Slide 51
layer_type | filter_size | stride | output
conv2 | 5x5 | 1 | 27x27x256
conv3 | 3x3 | 1 | 13x13x384
conv4 | 3x3 | 1 | 13x13x384
conv5 | 3x3 | 1 | 13x13x256
3
13
14
13
3
3
3
3
13
13
13
12
Replication

## Slide 52
layer_type | filter_size | stride | output
conv2 | 5x5 | 1 | 27x27x256
conv3 | 3x3 | 1 | 13x13x384
conv4 | 3x3 | 1 | 13x13x384
conv5 | 3x3 | 1 | 13x13x256
5
27
14
14
5
5
13
12
Folding

## Slide 53
Filter
Delivery
Fmap
Delivery
12 x 14 PE Array

## Slide 54: C언어로 reference code를 작성하고 시작하자
Verilog 언어로 작성하기 위해선 Verilog 동작 순서대로 동작하는 C코드가 필요
동시 동작을 구현할 수는 없지만 동시 동작에 가깝게 구현되도록 C코드를 작성할 예정

## Slide 55: Ref code 완성 했음
PE
Reg File
3
32
30
https://github.com/dldldlfma/eyeriss_v1
PE_array 10x10